Numer sprawy: FZR.271.2.2019                                                                 Drużbice, dnia 26.03.2019 r.

Zamawiający:

GMINA  DRUŻBICE

reprezentowana przez

Wójta Gminy Drużbice

Drużbice 77A,  97 - 403 Drużbice

tel. 44 631 10 78 (79),

fax. 44 631 12 59

NIP 769-20-48-540, REGON 590648089

##### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania                                 na świetlicę wiejską”

Zatwierdził:

PEŁNOMOCNIK

WÓJTA GMINY DRUŻBICE

Ds. Zamówień Publicznych

Radosław Łoniewski

Komisja Przetargowa:

# ROZDZIAŁ 1. OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## § 1.  Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA  DRUŻBICE

reprezentowana przez

Wójta Gminy Drużbice

Drużbice 77A,  97 - 403 Drużbice

tel. 44 631 10 78 (79),

fax. 44 631 12 59

NIP 769-20-48-540, REGON 590648089

adres internetowy: www.druzbice.pl

e-mail: sekretariat@druzbice.pl

## § 2. Tryb udzielenia zamówienia i informacje dotyczące postępowania

- Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

- Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazana jest ustawa bez bliższego określenia, odnosi się to do w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Postępowanie oznaczone jest znakiem/numerem: FZR.271.2.2019.

- Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na oznaczenie podane w ust. 3.

## § 3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających                 na przebudowie remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską – lokalizacja inwestycji: działka nr ewidencyjny 237, obręb geodezyjny 6 Drużbice-Kolonia;

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1.   Elementy wykończenia wewnętrznego:

1) Wykonanie ścianek działowych.

2) Wykonanie tynków wewnętrznych.

3) Wykonanie sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami.

4) Wykonanie sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym z płyt GKBI.

5) Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynków.

6) Wykonanie gruntowania podłoży.

7) Wykonanie dwukrotnego malowania farbami emulsyjnymi (lateksowymi).

8) Ułożenie płytek ceramicznych na podłogach oraz ścianach.

9) Wykonanie sceny drewnianej – konstrukcja z płyt OSB.

10) Wykonanie posadzki z deski barlineckiej.

11) Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej.

2.   Elementy wykończenia zewnętrznego:

1) Wykonanie podbitki okapu.

2) Montaż balustrady schodowej malowanej proszkowo.

3) Montaż pochwytu dla osób niepełnosprawnych.

4) Wykonanie schodów zewnętrznych.

5) Wykonanie zadaszenia z poliwęglanu.

6) Wykonanie robót ziemnych (wykopy oraz korytowanie).

7)Wykonanie podsypki piaskowej, podbudowy betonowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki 	betonowej wraz z obrzeżami betonowymi.

8) Wykonanie odbicia starych i uzupełnienia tynków zewnętrznych.

9) Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie.

10) Montaż płyt styropianowych ekostrudowych wraz ułożeniem izolacji z folii polietylenowej 	kubełkowej.

11) Wykonanie tynku mozaikowego żywicznego na cokole.

12) Ocieplenia ścian budynku płytami z wełny mineralnej wraz z przygotowaniem podłoża i 	ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej mineralnej.

- Wykonanie dwukrotnego malowania elewacji farbą silikatową.

3.   Wykonanie robót elektrycznych:

1) Wykonanie robót demontażowych.

2) Wykonanie tablicy rozdzielczej (tablica do 30 kg).

3) Montaż wyłącznika pożarowego.

4) Wykucie bruzd dla przewodów i rur wraz z ich zaprawieniem.

5) Układanie przewodów kabelkowych oraz kabli w listwach, kanałach elektroinstalacyjnych 	oraz gotowych bruzdach.

6) Montaż łączników w puszkach instalacyjnych.

7) Montaż opraw oświetleniowych oraz opraw oświetlenia awaryjnego.

8) Montaż gniazd wtyczkowych 1 fazowych oraz gniazda 3 fazowego.

9) Wykonanie instalacji odgromowej.

10) Wykonanie badań i pomiarów wykonanych instalacji.

4.  Wykonanie robót instalacyjnych (instalacja klimatyzacji freonowej oraz instalacja      	 wentylacji):

1) Wykonanie rurociągów do obiegu freonu o średnicy 3/8", ½", 5/", 7/8".

2) Wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej oraz niezbędnych 	kształtek o średnicy: do 630 mm, do 400 mm, do 315 mm.

3) Wykonanie izolacji kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matą lamelową grubości 20 	mm i 40 mm.

4) Montaż przepustnic jednopłaszczyznowych stalowych kołowych.

5) Montaż anemostatów kwadratowych oraz czerpni dachowych prostokątnych..

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

- projekt budowlany (architektura i konstrukcja) - stanowiący  zał. Nr 12 do SIWZ,

- projekt budowlany ( instalacje elektryczne) - stanowiący  zał. Nr 13 do SIWZ,

- projekt budowlany (instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) - stanowiący  zał. Nr 14 do SIWZ,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (architektura i konstrukcja -  stanowiąca zał. Nr 15 do SIWZ,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót( instalacje elektryczne) -  stanowiąca zał. Nr 16 do SIWZ,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji)  -  stanowiąca zał. Nr 17 do SIWZ,

- kosztorys nakładczy (architektura i konstrukcja) - stanowiący zał. Nr 18 do SIWZ.

- Kosztorys nakładczy  ( instalacje elektryczne) - stanowiący zał. Nr 19 do SIWZ.

- Kosztorys nakładczy (instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) - stanowiący zał. Nr 20 do SIWZ.

Uwaga:

Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określają projekty budowlane. Kosztorysy ofertowe załączone do specyfikacji są opracowaniem wtórnym w stosunku do projektów budowlanych. Zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełnią jedynie funkcję pomocniczą.

3.3. Obowiązki Wykonawcy:

1. Do obowiązków Wykonawcy poza innymi niewymienionymi w umowie należą w szczególności:

- ustanowienie kierownika budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem nieuprawnionych osób trzecich,

- we własnym zakresie, w ramach ceny umownej zapewnić obsługę geodezyjną zadania,                   a w szczególności dokonać wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót,

- zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów przez teren, na którym są prowadzone roboty: Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego do czasu zakończenia               i odbioru robót, właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa), prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP i p-poż. oraz                    w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żądanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót,

- wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych robót oraz               p-poż,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

- zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie  z zakresem umowy,

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego,                             do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń - naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego,

- wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych,

- używanie do realizacji robót materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz U. z 2017 r., poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12). W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, odpowiedzialność z tytułu ich niewłaściwej jakości przechodzi na Wykonawcę, jeżeli nie wniósł zastrzeżeń co do ich jakości w chwili ich protokolarnego przekazania przez Zamawiającego,

- przedstawianie inspektorowi nadzoru inwestorskiego, na każde jego żądanie, przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość                     i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

- wyznaczenie do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osób wskazanych w ofercie; zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ,

- dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy (między innymi: protokoły przeglądów wentylacyjnych dotyczących technicznej sprawności przewodów kominowych, podłączeń  wentylacyjnych, protokoły pomiarów i badania ochrony przeciwporażeniowej, protokoły pomiarowe badania izolacji instalacji elektrycznej, protokoły               z pomiaru natężenia oświetlenia, protokoły badania odporności uziemień instalacji odgromowej,

- uzyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa) wszelkich innych decyzji i uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

3.4. Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym:

- organizacja placu budowy leży po stronie Wykonawcy,

- usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy z rozbiórek),

- uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte w SIWZ,                       a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, bądź obowiązujące przepisy prawa,

- powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz                   na warunkach określonych umową,

- wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót.

3.5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane dopuszczone                                do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia                                         i bezpieczeństwa, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).

3.6. Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych:

- końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych;

- do odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Komisji Odbioru Końcowego komplet dokumentów w tym:

  - atesty aprobaty techniczne i świadectwa zgodności zamontowanych materiałów                     i urządzeń,

  - dokumentację powykonawczą zakresu robót wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

  - dziennik budowy,

  - kosztorys powykonawczy,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

  - oświadczenia kierownika budowy o wbudowaniu wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 3.5,

  - dokumenty potwierdzające wbudowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych                      do obrotu,

  - geodezyjne operaty powykonawcze, szkice polowe i mapy sytuacyjno-wysokościowe                   z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych,

  - inne dokumenty, w tym wymagane protokoły badań i sprawdzeń, które mają ścisły związek z realizacją przedmiotu umowy;

- powyższe prace należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową,

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w celu zatwierdzenia przed zawarciem umowy uproszczonego kosztorysu. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy jak również kserokopię zaświadczenia                          o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie  z ustawą   z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725);

- dokumenty odbiorowe Wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednio posegregowane, opisane i wpięte w stosowne teczki (skoroszyty, segregatory, itp.). Wymagane jest przygotowanie 2 kompletów;

- zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z zapisami podanymi                          w załączniku nr 11 – Projekt Umowy §17;

- Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólnych warunków ochrony własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska;

- w przypadku, kiedy w dokumentacji projektowej użyta jest nazwa własna wyrobu bądź bezpośrednie wskazanie na producenta danego wyrobu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe,                   a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej;

- w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest                     do załączenia do oferty wykazu tych materiałów wg załącznika nr 7 do SIWZ;

- w przypadku, gdy podczas oceny ofert zostanie stwierdzone, że zaoferowane materiały nie spełniają warunku równoważny w odniesieniu do wymienionych w dokumentacji projektowej, Zamawiający odrzuci taką ofertę.

3.7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień.

CPV- 45110000-1

CPV- 45410000-4

CPV- 45430000-0

CPV- 45443000-4

CPV- 45453000-7

CPV- 45262300-4

CPV- 45262500-6

CPV- 45310000-3

CPV- 45331200-8

3.8. Wymagania dotyczące okresu gwarancji:

Wymagany okres gwarancji wynosi:

- co najmniej 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

3.9. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące pracę w zakresie robót budowlanych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

§  4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia 31.05.2019 r. (przekazanie placu budowy) do dnia 31.10.2019 r.

§ 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu,

§ 6. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki w zakresie:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2. Sytuacji ekonomicznej i sytuacji finansowej.

Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli wykonawca udokumentuje, że:

- Posiada odpowiednie ubezpieczenia(e) odpowiedzialności cywilnej, (art. 22c ust. 1 pkt 3)                      w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum                             na 250.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

3. Zdolności technicznej i zdolności zawodowej: (art. 22 ust. 1b).

Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli:

- Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty o wartości robót budowlanych, co najmniej 200 000,00 zł brutto każda (dwieście tysięcy zł 00/100), obejmujące swoim zakresem rzeczowym budowę, przebudowę, rozbudowę oraz remont budynku, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,           w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

- Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności:

a) konstrukcyjno-budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r., poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.                    w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).

- Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

4.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 	w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1  pkt 12-23 ustawy.

5.  Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 	i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089, 1132), złożyli odrębne oferty, chyba 	że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (art. 24 ust.1 pkt 23)

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 	z warunków określonych w § 6 ust. 2 i ust. 3 winien spełniać, co najmniej jeden z tych 	Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy łącznie.

7. 	Warunek określony w § 5  ust. 1 powinien spełniać każdy z wykonawców 	samodzielnie.

8.	Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu odbywa się dwuetapowo.

- Etap I  - ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu wykonawcy na podstawie art. 25a ust 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zwanego dalej oświadczeniem (załącznik  nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ);

- Etap II - ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie może podlegać (będzie) wyłącznie oferta Wykonawcy, która  została najwyżej oceniona. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 	lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że 	mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10.	Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków.

11. Podstawy wykluczenia, o których mowa, w art. 24 ust. 5.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                                 w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508, z 2018 r., poz. 149) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba                      że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie  w sprawie spłaty tych należności.

12.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 	zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 	lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 	prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.(art. 22a ust. 1)

13.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 	niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 	zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 	potrzeby realizacji zamówienia. (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3)   (art. 22a 	ust. 2)

14. Zamawiający ocenia, czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 	zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 	1 pkt 13-22 i ust. 5. (art. 22a ust.3)

15.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 	podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności 	są wymagane. (art. 22a  ust. 4)

16.	Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. (art. 22a  ust. 5)

17.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu,  nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału 	w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: (art. 22a  ust. 6)

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

## § 7. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

- potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

- jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 1, zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

§ 8. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,                      na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy                 te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (§ 6, pkt 3. 1);

- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:                         - w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (§ 6, pkt 3. 2).

§ 9. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- oświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372, 2432) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 9 pkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokument, o którym mowa w pkt 5 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż                         3 miesiące przed upływem tego terminu.

- Dokument, o którym mowa w pkt 5 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż                          6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 – pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5 i pkt 6 stosuje się.

UWAGA:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia dokumentów wymienionych w § 7 pkt 1-2, § 8 pkt 1-2 i § 9 pkt 1-4, w wyznaczonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów. (Art. 26 ust.2 w związku z art. 25 ust. 1)

## § 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (email:  sekretariat@druzbice.pl).

- Wymaga się, aby w/w dokumenty przesłane za pomocą faksu lub e-maila nieopatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym były niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.

- Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa. Forma pisemna musi spełniać wymagania określone w art. 78 § 1 kodeksu cywilnego tj. na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli musi być złożony własnoręczny podpis.

- Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub podany w ofercie adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba, że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt  2 oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał.

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:                     Urząd Gminy Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice.

- Wykonawca może złożyć na piśmie do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji. Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację bez wskazania źródła zapytania oraz opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści niniejszej Specyfikacji. (art. 38 ust. 3).

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba, że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. (art. 38 ust. 4).

- Jeżeli zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzą do zmian w treści ogłoszenia i w wyniku tych zmian niezbędny jest dodatkowy czas na przygotowanie ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz poinformuje o tym wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści informację na stronie internetowej. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o  którym mowa w ust. 6.

- Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

1) Pelagia Habryn – Kierownik Referatu oraz Rafał Krawiec –inspektor UG, tel. 44 631-10-78   (79) – wew. 31 – sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia,

2) Łukasz Bartosik – Kierownik Referatu, tel. 44 631-10-78 (79) – wew. 23 – sprawy dotyczące procedury zamówień publicznych.

## § 11. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## § 12 Termin związania ofertą

- Zamawiający ustalił termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie może na piśmie przedłużyć termin związania ofertą.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium                         na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

## § 13. Opis sposobu przygotowania ofert

- Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

- Ofertę sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

- Oferta powinna zapewniać pełną czytelność jej treści.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zaleca się, aby wszystkie karty/strony składające się na ofertę były spięte w jedną całość.

- Zaleca się, aby każda strona oferty oraz załączniki były ponumerowane.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku innym niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.

- Walutą rozliczeń finansowych jest PLN.

- Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do SIWZ) (art. 25a ust.1)

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu  zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 11. (art. 25a ust.3 pkt 2).

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,                       w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu  oraz brak podstaw wykluczenia.  (art. 25a ust.6).

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,                       do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności (art. 26 ust. 2) tj.:

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

2) spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez  zamawiającego,

3)     brak podstaw wykluczenia  (art. 25 ust. 1 pkt 1-3).

- Jeżeli ofertę składa spółka cywilna wówczas stosowne oświadczenie, że Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5  ustawy składa się oddzielnie na spółkę oraz na każdego ze wspólników spółki.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w postępowaniu oświadczenia/dokumenty.

- Oferta winna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.

- Forma pisemna przedstawianego zobowiązania musi spełniać wymagania określone w art. 78 § 1 kodeksu cywilnego tj. na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli musi być złożony własnoręczny podpis składającego oświadczenie.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo, to winno w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

- W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty, jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wszystkie poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Gmina Drużbice reprezentowana przez Wójta Gminy Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice oraz opisane:

Oferta na przetarg pn.:

„Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską”

Nie otwierać przed dniem 10.04.2019 r. godz. 10:30

## § 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice w pokoju nr 10 - sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 10.04.2019 r. do godziny 10:00.

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Oferty zostaną otwarte w dniu 10.04.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice – pokój nr 8. Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostaną otwarte, jak również, ceny ofert, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych     w ofertach. (art. 86 ust. 5)

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust.                         3 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24  ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (art. 24 ust. 11) – załącznik nr 5

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad, jak wprowadzanie zmian i poprawek, ale z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

## § 15. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej                         z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

3. Podstawę do określenia ryczałtowej ceny oferty stanowi zakres robót budowlanych opisanych                 w dokumentacji projektowej, warunkach wykonania określonych w STWiOR, oraz innych prac wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w § 3.1 SIWZ. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę jego oferty w szczególności określone                 w § 3 specyfikacji.

4. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,  o których mowa  w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy (art. 30 ust 4) ,zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, nie naruszą postanowień decyzji, uzgodnień i warunków technicznych uzgodnionych na etapie projektowym, a także nie stanowią istotnego odstąpienia             od dokumentacji projektowej.

5. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Zamawiający przyjmie za poprawną cenę brutto wyrażoną liczbą w „Formularzu ofertowym” bez względu na sposób jej obliczenia.

7. Rozbieżność ceny podanej liczbą, do ceny podanej słownie zamawiający przyjmie, jako oczywistą omyłkę pisarską.

8. Zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę z wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc. na wykonanie przedmiotu zamówienia.

9. Podana w ofercie ryczałtowa cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

10. Cena może być tylko jedna i nie będzie waloryzowana.

11. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we wzorze umowy.

12. Zamawiający zaleca sprawdzenie przez Wykonawcę miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko czynników koniecznych do przygotowania oferty. Wizyta na placu budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego.

§ 16. Rażąco niska cena

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie (art. 90 ust. 1):

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 2017 r., poz. 847);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. (art. 90 ust 1 pkt 3,4,5)

- W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od: (art. 90 ust. 1 pkt 5 ppkt 1a)

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej               z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,                     o których mowa w ust. 1.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.

(art. 90 ust. 2)

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę                        w stosunku do przedmiotu zamówienia.  (art. 90 ust. 3)

§ 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Do niniejszego zamówienia Zamawiający przyjmie 2 kryteria oceny ofert.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich wagą.

Kryteria ocen oferty Wykonawcy

| L.p. | Kryterium | Waga [%] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena przedmiotu zamówienia | 60 |
| 2 | Okres udzielenia gwarancji (powyżej 36 miesięcy) | 40 |

- Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlegać odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym oferentom odbywać się będzie wg następujących zasad:

  - Cena oferty:

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczania ceny oferty. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

| L.p.c | Cena brutto oferty z najniższą ceną ------------------------------------------------------ Cena brutto oferty badanej | x 60% | x 100 pkt. |
| --- | --- | --- | --- |

L.p.c  - liczba punktów w kryterium cena.

  - Okres udzielenia gwarancji.

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji Wykonawcy, dotyczącej wydłużenia okresu gwarancji, złożonej w wypełnionym „Formularzu oferty”.

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

| L.p.g | Oferowany okres wydłużenia gwarancji ------------------------------------------------------Oferowany najdłuższy okres wydłużenia gwarancji | x 40% | x 100 pkt. |
| --- | --- | --- | --- |

L.p.g  - liczba punktów za wydłużenie okresu gwarancji.

Określenie okresu gwarancji jakości poniżej 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagana minimalna długość okresu gwarancji jakości to 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

Wykonawca, który nie zaoferuje wydłużenia okresu gwarancji, otrzyma w tym kryterium 0 pkt.

Uwaga: w przypadku określenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu wydłużenia gwarancji dłuższego niż 24 miesiące, Zamawiający przy ocenie ofert przyjmie do obliczeń okres gwarancji równy 24 miesiącom.

3.3. Łączna ilość punktów, jaką może otrzymać wykonawca w ww. kryteriach będzie obliczone wg poniższego wzoru:

L = L.p.c  + L.p.g

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wykonawca wynosi 100 pkt.

- W przypadku wpłynięcia tylko jednej, prawidłowej oferty Zamawiający uzna ją za najkorzystniejszą bez wyliczania dla niej wartości punktowej.

## § 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: (art. 92 ust. 1)

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,                                 a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

- unieważnieniu postępowania.– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.  Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej zamawiającego. (art. 92 ust. 2)

3.  Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. (art. 92 ust. 3)

- W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę wykonawców, w której wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami § 19 niniejszej specyfikacji.

## § 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10,0 % ceny całkowitej (ceny brutto) podanej w ofercie.

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie                    w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. (art.150 ust. 7)

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. (art.150 ust. 8)

- Wypłata, o której mowa w ust. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. (art.150 ust. 9)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących
formach:

  - pieniądzu na rachunek Zamawiającego prowadzony przez: Bank Spółdzielczy w Bełchatowie  Nr rachunku: 09 8965 0008 2001 0059 8044 0004 z dopiskiem „Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską” Uwaga: Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się termin  uznania na rachunku Zamawiającego.

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 5.  Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w  ust. 5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30 % zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady Zamawiający zwróci Wykonawcy nie  później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej                         za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 5 ppkt 2-5 wówczas Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego, tj. Gminę Drużbice, Drużbice 77 A,97-403 Drużbice. Dokument ten musi zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta (poręczyciela)                               do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty należności, do których zobowiązany jest z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. Gwarancja obowiązuje na okres od dnia zawarcia umowy do dnia upływu uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, a gwarant zobowiązuje się do wypłaty w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub ujawnienia się w okresie rękojmi lub gwarancji wad przedmiotu umowy oraz roszczeń z tytułu należnych Zamawiającemu kar umownych.

## § 20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Projekt umowy stanowi załącznik nr 11 do niniejszej Specyfikacji.

## § 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcom, oraz innym podmiotom, którzy mają, lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych.

# ROZDZIAŁ 2. DODATKOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

## § 22. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

## § 23. Określenie maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## § 24. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. (art. 67 ust. 1 pkt 6)

## § 25. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## § 26. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy.

## § 27. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno:

- jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,

- precyzować zakres umocowania,

- wskazywać pełnomocnika,

- wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

- być podpisane przez każdego z tych wykonawców.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.

- W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład oraz wskazać Lidera Konsorcjum.

- Oferta, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez Pełnomocnika Wykonawcy.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w formie oryginału  lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane warunki, określone w § 6 ust. 1 i ust. 2 Zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli zostaną spełnione, przez co najmniej jednego z tych wykonawców albo przez wspólników łącznie.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

## § 28. Podwykonawstwo

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. (art. 36b ust.1).

- Zasady dotyczące realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy zawarte są w treści projektu umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji.

## § 29. Zmiany w umowie

Istotne dla stron postanowienia umowy oraz klauzule dotyczące możliwości i warunków zmiany umowy zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 11, który jest integralną częścią SIWZ.

## § 30. Informacje dodatkowe

## Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią jej integralną część.

ROZDZIAŁ 3. WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW.

1.	Wzór Formularza Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

2.	Wzór oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, dotyczące 	przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ).

3.	Wzór oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).

4.	Wzór oświadczenia o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi (załącznik nr 4 do SIWZ).

5.	Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ)  – składane w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w § 12, ust. 3.

6.	Wzór pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji       	niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do 	SIWZ).

7.	Wzór zestawienia materiałów i urządzeń równoważnych (załącznik nr 7 do SIWZ).

8.	Klauzula obowiązku informacyjnego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie              zamówienia publicznego (załącznik nr 8 do SIWZ)

9.	Wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 9 do  SIWZ).

10.	Wzór Wykazu robót budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ).

- Projekt umowy (załącznik nr 11 do SIWZ)

- Projekt budowlany (architektura i konstrukcja) - stanowiący  zał. Nr 12 do SIWZ,

- Projekt budowlany ( instalacje elektryczne) - stanowiący  zał. Nr 13 do SIWZ,

- Projekt budowlany (instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) - stanowiący  zał. Nr 14 do SIWZ,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (architektura i konstrukcja -  stanowiąca zał.  Nr 15 do SIWZ,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót( instalacje elektryczne) -  stanowiąca zał. Nr 16 do SIWZ,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (instalacja wentylacji mechanicznej                           i klimatyzacji)  -  stanowiąca zał. Nr 17 do SIWZ,

- Kosztorys nakładczy (architektura i konstrukcja) - stanowiący zał. Nr 18 do SIWZ.

- Kosztorys nakładczy  ( instalacje elektryczne) - stanowiący zał. Nr 19 do SIWZ.

- Kosztorys nakładczy (instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) - stanowiący zał. Nr 20 do SIWZ.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

pn. „Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską”

Zamawiający: GMINA  DRUŻBICE

reprezentowana przez

Wójta Gminy Drużbice

97-403 Drużbice

Drużbice 77  A

Telefon: (0-44)  631-10-78 (79),

Telefaks: (0-44) 631-12-59

adres internetowy: www.druzbice.pl

e-mail: sekretariat@druzbice.pl

Niniejszą ofertę składa:

| L.p. | Pełna nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców składających wspólną ofertę)* | NIP/ REGON | KRS/CEiDG) (w zależności od podmiotu) | Nr tel/fax; | e-mail | Kategoria przedsiębiorstwa (małe/średnie/inne) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów

| Imię i Nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| e-mail |  |

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia ja (my)* niżej podpisany(i)* oświadczam(y)*, że: Oferuję - oferujemy* wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską” zgodnie z wypełnionymi załącznikami.

- Zapoznałem się zapoznaliśmy się* ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę – nie wnosimy* do niej żadnych zastrzeżeń i uzyskaliśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty, a w szczególności treść wzoru umowy przedstawionego w SIWZ.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się zobowiązujemy się* zawrzeć umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- Uważam się - uważamy się* za związanego - związanych* niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

- Oferuję/my* wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi ponad wymagane 36 miesięcy                    o …….. miesięcy.

- Zobowiązuję się - zobowiązujemy się* do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:                  od dnia 31.05.2019 roku do dnia 31.10.2019 roku;

- Akceptuję - akceptujemy* warunki płatności w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem odbioru.

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach                           od ...... do ...... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Wykonawca informuje, że:

  - wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego o którym mowa w  art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych*;

3.2.  wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego             o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do następujących towarów lub usług ……………………………………………………………………………………………………….. .*

Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego wynosi ………………………………………. zł netto.*

- Cena niniejszej oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi łącznie ........................................... PLN (słownie: ……………………………..………………………..........)

i obejmuje sumę wartości brutto oferty w części której obowiązek podatkowy określony              w pkt 3.1 leży po stronie Wykonawcy, gdzie podatek VAT wynosi - …………..% lub wartość netto oferty w części, której obowiązek podatkowy określony w pkt 3.2 leży po stronie zamawiającego.

- Obliczona cena obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w SIWZ, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

- Oświadczam/my*, że przedmiot zamówienia wykonam/my osobiście/ z udziałem podwykonawcy/ów.*

- Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/com:* , wraz z podaniem wartości bądź procentu tej części zamówienia.

- ………………………………………………………….………- ………………….. zł / ……….…%…;

2)   ……………………………………………………...………..…- ………………….. zł / ……….…%…;

3)   …………………………………………………………………. - ……….……….... zł / ……….…%…;

4)   ……………………………………………………………….… - …………………. zł / ……….…%…;

5)   ……………………………………………………………….… - ……………….… zł / …….…... %…;

- Wykaz  firm podwykonawców.

1) …………………………………………………………………………………………;

2) …………………………………………………………………………………………;

3) …………………………………………………………………………………………;

4) …………………………………………………………………………………………;

5) …………………………………………………………………………………………;

- Oświadczam/my*, że zatrudnimy bądź mamy zatrudnione na umowę o pracę osoby wskazane               w opisie zamówienia w  § 3 pkt 3.9. SIWZ.

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) …………………………………………………………………………………………;

2) …………………………………………………………………………………………;

3) …………………………………………………………………………………………;

4) …………………………………………………………………………………………;

5) …………………………………………………………………………………………;

6) …………………………………………………………………………………………;

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

…………………….…………………………………………………………………………………………

Fax: ………………………; Tel:...................................; email………………………..………………..

- Oświadczam, iż jako Administrator wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

dotyczy / nie dotyczy*

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*niepotrzebne skreślić

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy dokonać stosownych skreśleń).

Załącznik nr 2

Zamawiający:

GMINA  DRUŻBICE

reprezentowana przez

Wójta Gminy Drużbice

97-403 Drużbice

Drużbice 77  A

Telefon: (0-44)  631-10-78 (79),

Telefaks: (0-44) 631-12-59

adres internetowy: www.druzbice.pl

e-mail: sekretariat@druzbice.pl

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską”, prowadzonego przez Gminę Drużbice, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

Zamawiający:

GMINA  DRUŻBICE

reprezentowana przez

Wójta Gminy Drużbice

97-403 Drużbice

Drużbice 77  A

Telefon: (0-44)  631-10-78 (79),

Telefaks: (0-44) 631-12-59

adres internetowy: www.druzbice.pl

e-mail: sekretariat@druzbice.pl

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/ REGON, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU\

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską”, prowadzonego przez Gminę Drużbice, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ……..…………………………………………………..…………………………………………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ……………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi

Zamawiający:

GMINA DRUŻBICE

Działając w imieniu Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- |

w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  zadanie pn.: „Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską” oświadczam, że wykonawca nie zalega* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372, 2432)

.................................................................................................

(data i czytelny  podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy)

Dokumentu tego nie składa się razem z ofertą.  Dokument składany jest na wezwanie zamawiającego jedynie przez wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

* W innej sytuacji należy złożyć stosowne oświadczenie.

Załącznik nr 5

Wzór Oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zamawiający:

GMINA DRUŻBICE

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/ REGON, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Zamówienie publiczne pn. „Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską”

OŚWIADCZENIE  O  PRZYNALEŻNOŚCI  DO  TEJ  SAMEJ  GRUPY  KAPITAŁOWEJ

[w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. Dz. U. poz. 798), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.]

Niniejszym oświadczam, że należę/nie należę* do tej samej grupy kapitałowej** z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Uwaga:

- Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.druzbice.pl (zakładka BIP; Zamówienia Publiczne), informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych. Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa osobno każdy z podmiotów wspólnie składających ofertę.

- Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* niepotrzebne skreślić.

**zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Załącznik nr 6

WZÓR PISEMNEGO  ZOBOWIĄZANIA  INNYCH  PODMIOTÓW  DO  ODDANIA WYKONAWCY                           DO  DYSPOZYCJI  NIEZBĘDNYCH  ZASOBÓW  NA  POTRZEBY REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

Nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby:

......................................................................................................................................

Adres:  ..................................................................................................................................................

Nr TEL    .................................................... NR FAX/ EMAIL…………………………………………….

Urząd Gminy …………………....….……….

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz

……………………………………..………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji  niezbędnych zasobów  przy wykonywaniu zamówienia pn.………………….…………….

………………………………………………………………………………………………………………………

- Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu (informacja, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione)

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….................................................

- Sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (informacja, jak zasoby te będą wykorzystane przy wykonywaniu zamówienia)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

(podpis i pieczęć osób upełnomocnionej

do złożenia podpisu w imieniu podmiotu

oddającego do dyspozycji niezbędnych zasobów)

………………………………………………..

(podpis i pieczątka Wykonawcy

lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 7

Zestawienie materiałów i urządzeń równoważnych

............................, dn. ...........................

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Drużbice

reprezentowana przez Wójta Gminy Drużbice

2. WYKONAWCA ( PARTNER )

| Nazwa Wykonawcy ( Partnera) | Adres Wykonawcy ( Partnera) |
| --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

Zastosuję n/w następujące materiały równoważne:

| L. p. | Materiały i urządzenia projektowane | Materiały i urządzenia zamienne - typ | Producent materiałów i urządzeń | Dane techniczne | Dokumenty opisujące materiały (atesty, karty katalogowe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. PODPISY

| L. p | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy ( Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Podpis(y) pełnomocnika

przy ofercie wspólnej

Załącznik nr 8

Klauzula obowiązku informacyjnego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Drużbice z siedzibą Drużbice nr 77A, 97-403 Drużbice, NIP: 769-20-48-540, reprezentowana przez Wójta Gminy Drużbice;

- W celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:inspektor@cbi24.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                    z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, „Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską” /FZR.271.2.2019/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat, licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym                       w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału                w  niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane przez Administratora                 w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO - prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 9

Zamawiający:

GMINA  DRUŻBICE

reprezentowana przez Wójta Gminy Drużbice

Drużbice 77  A                 Telefon: (0-44)  631-10-78 (79),

97-403 Drużbice               Fax: (0-44) 631-12-59

e-mail: sekretariat@druzbice.pl

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/ REGON, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................................................................................................................

Oświadczam – oświadczamy*, że do realizacji zamówienia publicznego pn. ……………………………………………..

przewidujemy skierować następujące osoby, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie:

| Lp. | Imię i nazwisko | Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych /uprawnienia** | Doświadczenie zawodowe | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania osobą*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

*     niepotrzebne skreślić;

**   należy określić rodzaj i zakres kwalifikacji zawodowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

*** należy określić podstawę np. umowa o pracę, zlecenie,  itp.

Załącznik nr 10

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................................................................................................................

Oświadczam – oświadczamy*, że zrealizowałem – zrealizowaliśmy* następujące roboty:

| Lp. | Nazwa/Firma i adres Zamawiającego | Rodzaj zamówienia/ przedmiot -krótki opis prac wykonanych w ramach danej roboty, rodzaj robót | Wartość zamówienia | Miejsce wykonania | Data wykonania robót budowlanych - zakończenie (dd.mm.rrrr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA:

Należy dołączyć dowody, że ww. roboty zostały wykonane należycie, w szczególności należy podać informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

Załącznik fakultatywny w przypadku udostępnienia Wykonawcy zasobów przez inne podmioty